## Slide 1: Применяемость рабочего оборудования.

## Slide 2
Стандартные ковши с прямой режущей кромкой используются при перегрузке песка, гравия и глинистых грунтов с насыпной плотностью от 1,4 до 1,8 т/м3.

## Slide 3
Дополнительно такие ковши могут комплектоваться сменной двухсторонней режущей кромкой (сплошной или из сегментов), изготовленной из упрочненной износостойкой стали очень высокой твердости.

## Slide 4
Челюстные ковши увеличивают высоту выгрузки и позволяют погрузчикам толкать и послойно разравнивать грунт, планировать поверхность, захватывать сыпучие и штучные грузы. Допускается к использованию на грунтах I-II категорий.

## Slide 7
Челюсти ковшей управляются дополнительными гидроцилиндрами, поэтому погрузчик должен оснащаться специальным гидравлическим контуром

## Slide 8
Для работы с крупнокусковым камнем используются ковши повышенной прочности с треугольной или прямой режущей кромкой, с зубьями или без них.

## Slide 9
Ковши повышенной (в 1,5...2,5 раза) вместимости применяют при перегрузке древесной щепы, бытовых отходов, угля, торфа, снега, сельскохозяйственных грузов.

## Slide 10
Решетчатые козырьки тяжелых и облегченных ковшей не мешают оператору при движении и позволяют контролировать процесс наполнения ковша.

## Slide 11
В комплект сменного оборудования современных фронтальных погрузчиков кроме ковшей разного назначения также входят вилочные захваты, крановые стрелы, подметальные щетки и асфальтовые резаки.

## Slide 12: крановые стрелы

## Slide 13: подметальные щетки

## Slide 14: асфальтовые резаки

## Slide 15: Гидроножницы.

## Slide 16: Гидромолот.

## Slide 17
Затраты времени на смену рабочих органов сокращаются до нескольких минут при использовании быстроразъемного соединения, которым оснащаются современные машины.

## Slide 19
Грузозахватные устройства
Грузозахватные приспособления
Грузозахватные механизмы
механические
гидравлические
электрические
пневматические
вилочные
Рычажно-защемляющие
зацепляющие
штыревые
сжимающие
Зацепляющие приводные
емкостные
электромагнитные
вакуумные
Подхват снизу
Захват за конструктивные элементы груза
Подвешивание на крюках
Введение внутрь и подхват
Сжатие у боков
Захват за конструктивные элементы груза
зачерпывание
Притягивание силами магнетизма
Присос сверху или сбоку

## Slide 20: Стандартный вилочный подхват.

## Slide 21: Вилочный подхват с боковым смещением.

## Slide 22
Удлинители вил применяют при погрузочно-разгрузочных работах и штабелировании грузов с малой плотностью. Удлинители крепят к вилам, чтобы увеличить длину их грузонесущей части.

## Slide 23
Сталкиватель позволяет укладывать грузы непосредственно на опорную поверхность.

## Slide 24
Вилочный захват с верхним прижимом предназначен для удержания штучных грузов, например установленных на поддоне небольших ящиков, собранных в куб.

## Slide 25
Безблочные стрелы предназначены для захвата штучных грузов сверху, а также монтажа оборудования; используются для подъема и транспортирования громоздких грузов сложной конфигурации.

## Slide 27: Спредер служит для захвата контейнеров.

## Slide 28
Одноштыревые захваты предназначены для закрепления штучных грузов, имеющих вид тороида (бухты проволоки, бандажи, шины).

## Slide 29
Многоштыревой захват применяют для перевозки штучных грузов цилиндрической формы (бочек, рулонов бумаги), мешков и грузов с отверстиями (бухт проволоки, бандажей). Захват состоит из нескольких штырей, которые можно переставлять в зависимости от размеров груза.

## Slide 30
Грейфер—монтируемый на безблочную стрелу, предназначен для погрузки и разгрузки бревен на лесных складах.

## Slide 31
грейфер для сыпучих материалов, который отличается от описанного тем, что внутри челюстей перемещаются два ковша.

## Slide 32
Бульдозерно-грейферные и поворотные ковши предназначены для работы с сыпучими и кусковыми материалами. Ковши навешиваются на каретку погрузчика.

## Slide 33
Клещевой захват предназначен для погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования круглого леса и пакетов досок.

## Slide 34
Поворотные каретки изготовляют с поворотом в горизонтальной и вертикальной плоскостях: первые—для работы в стесненных условиях (склады, крытые железнодорожные ); вторые — при штабелировании грузов с кантованием последних.

## Slide 36: Захват для грузов цилиндрической формы.

## Slide 37: Захват механический для одной бочки.

## Slide 38
Боковой прижим служит для захвата грузов имеющих форму параллелепипеда.

## Slide 39: Вакуумный присос служит для захвата листовых материалов.